Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.14.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 1

APARAT EKG 12-KANAŁOWY - 1 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Aparat EKG w kompaktowej obudowie, z wbudowaną drukarką termiczną o rozdzielczości 8punktów/mm w osi amplitudowej i 40punktów/mm w osi czasu przy 25mm/s |  |
| 3. | Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25 |  |
| 4. | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF |  |
| 5. | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu pozwala na pracę przez minimum 8h na jednym ładowaniu |  |
| 6. | Urządzenie nie większe niż 225mm x 143mm x 55mm, dokładność +/-2mm |  |
| 7. | Masa urządzenia maksymalnie 1,3 kg ( z baterią, bez papieru) |  |
| 8. | Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta SD |  |
| 9. | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę SD i ponownego ich importu |  |
| 10. | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu ładowana od 0 do 100% pojemności w czasie krótszym niż 3,5h. Czas życia baterii minimum 300 cykli ładowania i rozładowywania. |  |
| 11. | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora |  |
| 12. | Ekran graficzny LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze 5'' o rozdzielczości 800x480 pikseli |  |
| 13. | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu |  |
| 14. | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo |  |
| 15. | Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli |  |
| 16. | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem |  |
| 17. | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s |  |
| 18. | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto |  |
| 19. | Ekran dotykowy na którym wyświetlane są podczas badania minimum dane demograficzne pacjenta, HR, godzina, tryb badania, stan naładowania akumulatora oraz stan połączenia z siecią Wi-Fi |  |
| 20. | Imię i nazwisko pacjenta - możliwość wpisania i wydruku min. 30 znaków kodu ASCII dla imienia i tyle samo dla nazwiska |  |
| 21. | Podawanie wieku pacjenta w latach/miesiącach/tygodniach bądź dniach |  |
| 22. | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D |  |
| 23. | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR podczas badania |  |
| 24. | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 80 mm |  |
| 25. | Obsługa papieru termicznego w formie rolki i składanki |  |
| 26. | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) |  |
| 27. | Na wydruku badania oprócz samego zapisu badania i analizy, zawarte informacje dotyczące co najmniej danych demograficznych pacjenta, nazwy placówki wykonującej badanie i numeru urządzenia. |  |
| 28. | Przesuw papieru: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s |  |
| 29. | Funkcja wyboru metody akwizycji sygnału min.: - Zapis 10 sekund poprzedzających naciśnięcie przycisku start, - Zapis 10 sekund następujących po naciśnięciu przycisku start, - Zapis cykliczny z możliwością konfiguracji czasu trwania i czasu odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami. |  |
| 30. | Akwizycja co najmniej 500 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii |  |
| 31. | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania |  |
| 32. | Łatwy dostęp do akumulatora |  |
| 33. | Obliczenie HR, QT i QTc |  |
| 34. | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T |  |
| 35. | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D min. 24 bitowy |  |
| 36. | Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV oraz tryb Auto |  |
| 37. | Impedancja wejściowa > 50MΩ |  |
| 38. | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB |  |
| 39. | Częstotliwość próbkowania 16 000Hz |  |
| 40. | Detekcja pików rozrusznika serca - próbkowanie 16 000Hz na kanał |  |
| 41. | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +/-700 [mV] |  |
| 42. | Filtr zakłóceń sieciowych z możliwością wyłączenia |  |
| 43. | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia |  |
| 44. | Filtr dolno-przepustowy 300, 270, 150, 100, 75 Hz |  |
| 45. | Filtr DFT – 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz |  |
| 46. | Konfiguracja wszystkich filtrów na jednym ekranie |  |
| 47. | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +/-1 uderzenie na minutę |  |
| 48. | Rozpoczęcie badania jednym przyciskiem fizycznym |  |
| 49. | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR |  |
| 50. | Informacja na ekranie o staniu naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci |  |
| 51. | Pasmo przenoszenia - 0,01 Hz do 300 Hz |  |
| 52. | Sygnalizacja złego podłączenia elektrod dla każdego kanału co najmniej na 3 sposoby |  |
| 53. | Detekcja pików rozrusznika serca |  |
| 54. | Analiza HRV |  |
| 55. | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia |  |
| 56. | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu |  |
| 57. | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+lR /12*1 |  |
| 58. | Wydruk w trybie monitorowania rytmu |  |
| 59. | Automatyczna analiza i interpretacja |  |
| 60. | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci |  |
| 61. | Funkcja pozwalająca wyłączyć wyświetlanie i drukowanie wyniku pomiaru RV5+SV1 i RV6/SV2 |  |
| 62. | Wbudowana baza danych pacjentów mim 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej |  |
| 63. | Możliwość współpracy z aplikacją komputerowa pozwalająca na przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań |  |
| 64. | Możliwość wydruku i eksportu badań z archiwum |  |
| 65. | Eksport badań w formacie PDF |  |
| 66. | Możliwość eksportu badań w formacie XML, DICOM i SCP |  |
| 67. | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym |  |
| 68. | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku |  |
| 69. | Obsługa protokołu FTP |  |
| 70. | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł WIFI |  |
| 71. | Współpraca aparatu w sieci komputerowej. Możliwość transmisji w protokołach DICOM, XML lub SPC |  |
| 72. | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna |  |
| 73. | Przesyłanie badań za pomocą kabla sieciowego lub wifi (opcja) |  |
| 74. | Bezpośrednie drukowanie na zewnętrznej sieciowej lub lokalnej drukarce laserowej |  |
| 75. | Wsparcie dla obsługi list zleceń badań - tzw. Worklist |  |
| 76. | Aparat może przechowywać min. 200 zleceń badań jednocześnie |  |
| 77. | Menu serwisowe chronione hasłem |  |
| 78. | Wbudowane złącze LAN, min 2 złącza USB i 1 slot kart SD |  |
| 79. | Dedykowany wózek z min. 4 kołami o średnicy 70mm, każde z własną blokadą, z ramieniem na przewód pacjenta oraz pułkami/szufladami na akcesoria |  |
| 80. | Dedykowany 10 odpr. kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.14.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 2

APARAT EEG - 1 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu |  |
| 3. | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym 22 |  |
| 4. | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne 10 |  |
| 5. | Min. 1 wejście SpO2 |  |
| 6. | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach |  |
| 7. | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną |  |
| 8. | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi |  |
| 9. | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB |  |
| 10. | Rodzaj transmisji radiowej nie gorsze niż: WLAN 802.11bg |  |
| 11. | Tryb pracy modułu WLAN, AP |  |
| 12. | Tryb szyfrowania połączenia WPA2 |  |
| 13. | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza |  |
| 14. | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 |  |
| 15. | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania |  |
| 16. | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED |  |
| 17. | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku)<25m |  |
| 18. | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy |  |
| 19. | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) 24 |  |
| 20. | Pasmo przenoszenia 0(DC) – 125HZ |  |
| Parametry kanałów głowicy: |
| 21. | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz),<4 |  |
| 22. | Impedancja wejściowa (MOhm)>1000 |  |
| 23. | CMRR>115dB |  |
| 24. | Stała czasu [s] (0,03-10) |  |
| 25. | Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) |  |
| 26. | Czułość (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |
| 27. | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) (10-120) |  |
| 28. | Częstotliwość próbkowania (Hz)>500 |  |
| 29. | Ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika nieograniczona |  |
| 30. | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 |  |
| 31. | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. |  |
| 32. | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne |  |
| 33. | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych |  |
| 34. | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb |  |
| 35. | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału |  |
| 36. | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału |  |
| 37. | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) |  |
| 38. | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG |  |
| 39. | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |
| 40. | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej |  |
| 41. | Ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika nieograniczona |  |
| 42. | Stymulator błyskowy (Hz) (0,5-60) |  |
| 44. | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy |  |
| 44. | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie |  |
| 45. | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu |  |
| 46. | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora |  |
| 47. | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych |  |
| 48. | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej |  |
| 49. | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG |  |
| 50. | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące |  |
| 51. | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf |  |
| 52. | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT |  |
| 53. | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG |  |
| 54. | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej |  |
| 55. | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD |  |
| 56. | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG |  |
| 57. | Możliwość regulacji długości bufora FFT |  |
| 58. | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące |  |
| 59. | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo |  |
| 60. | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania |  |
| 61. | Automatyczne analizy sygnału EEG: detekcja iglic i artefaktów analiza komponentów niezależnych ICA (minimalne wymagania) procesor INTEL CORE i7lub równoważny pamięć min. RAM 8GB dysk twardy 1TB monitor min. 23” nagrywarka DVD karta sieciowa system operacyjny Windows 10 Pro karta graficzna z chipsetem nVidia min.2GB osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania |  |
| 62. | Funkcje systemu: Dedykowane stanowisko komputerowe przeglądanie, ocena i analiza badań EEG archiwizacja danych – rozproszona Baza Danych zgodna z RODO generacja raportów i drukowanie oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA |  |
| 63. | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania): procesor INTEL CORE i7lub równoważny ekran min. 15” pamięć RAM min. 8GB dysk twardy 1TB nagrywarka DVD - zewnętrzna mysz komputerowa system operacyjny Windows 10 Pro karta graficzna z chipsetem nVidia min.2GB drukarka laserowa czarno-biała |  |
| 64. | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  |
| 65. | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal |  |
| 66. | Całość oprogramowania EEG w języku polskim |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny |  |
| 68. | Podstawowe funkcje zestawu zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD |  |
| 69. | Konfiguracja zestawu: profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie tryb pracy dzień/noc zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo mapowanie 2D i 3D przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR mapowanie potencjałów mapowanie gęstości pola (SCD) mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) mapowanie widma mocy względnej % mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) mapowanie asymetrii potencjałowej mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) zastosowanie różnych metod interpolacji wartości mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości prezentacja izolinii mapy |  |
| 70. | Wymagane akcesoria: czepek do badań EEG zestaw elektrod z przewodami |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.14.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 3

APARAT EMG - 1 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | System do badań zaburzeń neurologicznych - EMG, przewodnictwa nerwowego, z możliwością rozbudowy o funkcje SFEMG i potencjałów wzrokowych VEP, słuchowych AEP, somatosensorycznych SEP z zintegrowanym moduł do badań USG |  |
| 3. | System zainstalowany na komputerze przenośnym min z 15 calowym ekranem. W zestawie dedykowana walizka transportowa na kółkach i z wysuwanym uchwytem. Walizka umożliwia transport jednostki bazowej, głowicy, stymulatora i laptopa razem ze wszystkimi niezbędnymi przewodami |  |
| 4. | W zestawie wychylno-obrotowe ramię z możliwością przymocowania ramienia do blatu biurka za pomocą uchwytu montażowego. |  |
| 5. | System wyposażony w jednostkę bazową min.2 kanałową głowicą wzmacniaczy biologicznych. Głowica wyposażona w 2 kanały DIN oraz dwie pary kanałów TP i min. 1 kanał GND |  |
| 6. | Połączenie jednostki bazowej aparatu z komputerem PC poprzez wejście USB3.0 o minimalnej szybkości 480Mb/sek |  |
| 7. | Jednostka bazowa wyposażona w: min.4 wejścia/wyjścia TTL min. 4 wbudowane porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych wbudowane min 2 głośniki o oporności max. 4 Ohm |  |
| 8. | Gniazda podłączeń na panelu tylnym jednostki bazowej kodowane kolorami |  |
| 9. | Podłączanie stymulatorów elektrycznych/ głowicy wzmacniaczy za pomocą szybkozłączek np. typu Lemo kodowanych kolorami odpowiadającymi kolorom gniazd na panelu tylnym jednostki bazowej |  |
| 10. | Panel główny jednostki bazowej wyposażony w : dwufunkcyjne pokrętła oznaczone kolorami, kolory tożsame z wybranymi przyciskami widocznymi w oprogramowaniu przyciski funkcyjne min. 7 sztuk uaktywniające funkcje ustawione w oprogramowaniu przycisk wyzwalania bodźca powtarzalnego przycisk uśredniania przycisk zmiany szerokości bodźca elektrycznego przycisku zapisywania i usuwania wybranej sekwencji przycisk aktywacji tabelarycznego zestawienia wyników badań przycisk szybkiego drukowania raportu przycisk przejścia do następnego badania dwufunkcyjne pokrętło natężenia dźwięku z możliwością wyciszenia poprzez szybkie naciśnięcie pokrętła |  |
| 11. | Głowica wyposażona w min. 4 kanały z gniazdami 5 polowymi DIN oraz dwa kanały GND z wejściami Touch Proof |  |
| 12. | Głowica wyposażona w wbudowany moduł pomiaru poprawności działania elektrod |  |
| 13. | Konstrukcja głowicy powinna wykonywać konwersje sygnału A/D w samej głowicy i tym samym umożliwiać eliminacje artefaktów |  |
| 14. | Możliwość włączania/wyłączania głowicy za pomocą wbudowanego przycisku na głowicy |  |
| 15. | Parametry wzmacniaczy głowicy: czułość: od min. 0,05 μV/div do max 10 mV/div CMRR > 115 dB filtr Lowcut : min. od 0,3 Hz do 500Hz filtr Highcut: min. od 30Hz do 15kHz impedancja wejściowa wzmacniacza: >1000Mohm ( w trybie common mode) szum (dla głowicy 2 kanałowej): <0,6uV przetwornik A/D: min 16 bitów próbkowanie: min. 99 kHz/kanał skala stałej czasu: min 0,1 do 1000ms/div w min. 20 krokach filtr Notch 50/60Hz oraz możliwość ustawienia własnych wartości filtru. |  |
| 16. | Pomiar impedancji dla kanałów ACT, REF i GND |  |
| 17. | Możliwość zapisu wartości impedancji i umieszczenia w raporcie |  |
| 18. | System umożliwiający kalibracje głowicy z możliwością ustawienia parametrów sygnału kalibracyjnego fali prostokątnej - amplitudy w zakresie min. 50-1000uV oraz częstotliwości min. 100Hz |  |
| 19. | Wymiary głowicy: max. 5 x 15x10 cm |  |
| 20. | Waga głowicy: max. 0,4 |  |
| 21. | Programowalny ręczny stałoprądowy stymulator elektryczny wyposażony: w min. 3 przyciski z możliwością dowolnego programowania dla każdego protokołu badania niezależnie funkcję zmiany polaryzacji elektrod możliwość zmiany kąta elektrod regulacje rozstawu elektrod przyciski wyzwalania bodźca pojedynczego oraz możliwości aktywacji bodźca powtarzalnego tym samym przyciskiem przycisk akceptacji bodźca pokrętło regulacji parametrów - m.in. natężenie prądu, odległość |  |
| 22. | Wymagane parametry stymulatora elektrycznego: natężenie prądu w zakresie min.0-100mA szerokość pulsu min 50us do min 1000us typy pulsacji: pojedyncza, dual, triple, train, dual train rozdzielczość prądowa min. 0,3mA powtarzanie bodźca od min. 0,1 do 200 Hz uzależnione od wykonywanego protokołu badania |  |
| 23. | Programowalny jedno klawiszowy przycisk nożny z możliwością ustawienia funkcji niezależne dla każdego protokołu |  |
| 24. | Przycisk nożny podłączany poprzez USB do jednostki bazowej aparatu |  |
| 25. | Min. parametry komputera przenośnego: min. Procesor INTEL Core i5. min. RAM 8GB. dysk twardy min.256GB SSD powłaka ekranu antyodblaskowa Windows 10 nagrywarka DVD-RW matryca min. 15” min. 3 x USB 3.1 mysz + podkładka pakiet MS Office Word |  |
| 26. | Podstawowe wymagane funkcje oprogramowania do wykonywania badań EMG i NCV: definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidłowych wartości w tabelach wyników, określenie norm względem przedziałów wiekowych, funkcja atlasu anatomicznego wyświetlająca wynik badania EMG i NCV w sposób graficzny 3D na kolorowym modelu anatomicznym z możliwością umieszczenia grafiki w raporcie. funkcja tabelaryzacji wyników umożliwiająca szybkie zestawienie wykonanych badań w formie tabelarycznej funkcja zmiany widoku okna dla danego badania, min dwa widoki, gdzie dla każdego widoku istnieje możliwość dowolnej konfiguracji okien prezentacji i wyników możliwość definiowania przycisków skrótu dowolnych dostępnych badań z listy badań. Przyciski skrótów badań muszą być wyświetlane w głównym oknie badania. możliwość wyboru wielkości czcionki przycisków wyświetlanych na ekranie badania, wielkości czcionki tabeli i wielkości czcionki menu głównego okna badania. funkcja zmiany widoku okna wywoływana za pomocą jednego klawisza funkcyjnego. funkcja automatycznego ukrywania listy protokołu badań, wymagane min 3 ustawiane czasy ukrywania okna. programowalna lista badań umożliwiająca stworzenie własnego protokołu badań na podstawie pre-definiowanych protokołów testów pogrupowanych tematycznie względem rodzajów badań. możliwość obliczania szybkości przewodzenia z uwzględnieniem korekcji współczynnika temperaturowego funkcja kodowania danych wyjściowych w formacie ASCII (wszystkie protokoły badań) konfiguracja przystosowana do pracy w sieci i możliwość współpracy z HL7 możliwość definiowania w oprogramowaniu własnych formuł do prezentacji wyników, np. możliwość wyświetlania parametru latencji ważonej. dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigurowania własnych raportów na bazie MS Word funkcja nagrywania oraz wykonywania printscrenu bieżącego okna w dowolnym czasie badania. Wywoływanie funkcji za pomocą przycisku w oknie badania. system wyposażony w opcje oprogramowanie do automatycznego testowania poprawności działania jednostki bazowej i parametrów głowicy. w zestawie drugie stymulator elektryczny StimTroller Plus. |  |
| 27. | Badanie EMG: analiza SMUA, MMUA,IPA tryb pomiaru spontaneus, Volitional, autoMUP min.10 minutowy bufor zapisu EMG konwersja zapisu do formatu audio lub video narzędzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesujących jednostek motorycznych w dowolnym czasie wykonywania badania tworzenie listy komentarzy z możliwością ich zmiany po wykonaniu badania możliwość zdefiniowania trybów rejestracji wzmacniacza dla badań EMG możliwość ustawienia na przycisku funkcyjnego kolejności przechodzenia do kolejnego etapu badania EMG automatyczne wprowadzanie % polifazowości przebiegu EMG w tabeli wyniku funkcja kolorowania kolejnych zebranych jednostek MUP możliwość szybkiej reanalizy zapisanego przebiegu za pomocą naciśnięcia jednego przycisku w oknie badania\ funkcja zaznaczania jednostki MUP i na tej podstawie automatyczne przeszukiwanie zapisanego buforowa w celu znalezienia pasujących jednostek MUP możliwość wykluczenia danej jednostki MUP z analizy poprzez naciśnięcie jednego przycisku w oknie badania funkcja usuwania artefaktów z uśrednionej jednostki MUP poprzez zaznaczenie obszaru (pola) do usunięcia. |  |
| 28. | Szybkość przewodnictwa NCV: przewodnictwo ruchowe, przewodnictwo czuciowe, przewodnictwo mieszane, inching motor/sensory, fala F - tryb kursor/automarker, odruch H, SSR (współczulna reakcja skóry) funkcja automatycznego porównywania stronami dla badań NCV; funkcja historii przeglądania do 30 zapisanych sekwencji i wyboru najlepiej wykonanej sekwencji badania NCV automatyczne umieszczanie kursorów dla badań NCV, fali F i odruchu H oraz potencjałów wywołanych funkcja włączania wyświetlania wartości dla danego kursora (latencji i amplitudy) możliwość definiowania wyświetlania parametrów dla przebiegów badania. funkcja zmiany strony (prawa/lewa) w przypadku wybrania nieprawidłowej strony podczas badania. funkcja sortowania w tabeli podsumowującej badanych nerwów i mięśni alfabetycznie oraz stronami |  |
| 29. | Próba miasteniczna: możliwość wyboru sekwencji do określenia dekrementu RNS w oknie głównym badania możliwość wł/wył histogramu próby miastenicznej możliwość automatycznego ustawiania protokołu badania funkcja wyświetlania różnych parametrów wyniku za pomocą histogramu |  |
| 30. | Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis): określenie interferencji pod względem ilościowym porównywanie wzorów : amplituda – ilość powtórzeń, ilość krótkich segmentów – aktywność odniesienie normatywne w postaci „chmurki” możliwość wykonania w czasie rzeczywistym lub w trybie off-line |  |
| 31. | Możliwość opcjonalna doposażenia aparatu o moduł do wykonywania badania VEP: możliwość wyboru stymulatora w zestawie:, gogle LED lub dowolny monitor LCD możliwość podłączenia dowolnego LCD przez użytkownika podłączenie monitora VEP do wejść karty graficznej jednostki PC poprzez dowolne złącze SVGA/HDMI/DVI lub Display port.. ilość pół szachownicy :2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 automatyczne ustawianie kursorów programowanie norm pozwalających określenie wartości nieprawidłowych moduł potencjałów VEP musi być wyposażony w dedykowany sensor kalibracji monitora LCD możliwość (opcja) wykonania badania P300 |  |
| 32. | Opcjonalna możliwość rozbudowy o badanie SFEMG/real Time SFEMG: możliwość wykonania badania za pomocą standardowej igły koncentrycznej do badania EMG funkcja wyboru peaku (szczytu) odniesienia automatyczne wykrywanie wielu pików z możliwością zmiany kryteriów peaku (szczytu) podczas zbierania danych lub w trakcie przeglądania. możliwość usuwania artefaktów poprzez zaznaczenie obszaru do usunięcia w oknie zarejestrowanych przebiegów możliwość szybkiej reanalizy danych poprzez naciśnięcie pojedynczego przycisku w oknie badania funkcja automatycznego określania bloku, jeśli analizowane jednostki znajdują się poza zakresami referencyjnymi. funkcja zaznaczania kolorem punktów, które znajdują się poza zakresem normy możliwość manualnego ustawienia markerów pasma poprzez przesuwanie markerów w oknie badania i tym samym automatycznego wykluczania zapisanych punktów. możliwość manualnego określania parametru Fiber Density możliwość włączenia histogramu Rise Time, wyświetlanego bezpośrednio w oknie rejestracji przebiegów możliwość regulacji poziomu akceptacji bodźca (trigger) poprzez regulacje pokrętłem z konsoli jednostki bazowej możliwość wyboru rodzaju triggera (trigger pojedynczy; podwójny; auto negatywny (powyżej linii bazowej);auto pozytywny (poniżej lini bazowej) automatyczny zapis przebiegu z rejestracji do bufora, z późniejszą możliwością odtwarzania zapisanego przebiegu. |  |
| 33. | Opcjonalna możliwość wyposażenia oferowanego systemu w zintegrowany moduł USG zawierający przetwornik i sondę. Minimalne parametry wymagane: licencja oprogramowania do badania USG powinna być modułem oprogramowania EMG oferowanym przez producenta aparatu EMG oprogramowanie do badania USG musi być zintegrowane z oprogramowaniem aparatu EMG jako protokół badania, który można wybrać z listy badań. konsola aparatu EMG umożliwia pełną kontrolę i obsługę funkcji podczas badania USG m.in. ustawienie ostrości, częstotliwości sondy, głębokości, trybów szarości możliwość jednoczesnego wyświetlania zapisu EMG oraz badania USG na dwóch osobnych monitorach LCD automatyczne dołączenie obrazu USG do raportu EMG oprogramowanie USG umożliwiające projekcje obrazu w trybach podstawowych B, B+B, M, B+M |  |
| 34. | Z oferowanym aparatem zostanie dostarczony następujący zestaw akcesoriów startowych: przewód do koncentrycznych elektrod igłowych zestaw przewodów ze złączką typu krokodylek i wtykiem typu TP elektroda obrączkowa, wtyk TP elektroda uziemiająca typu rzep z przewodem z wtykiem TP opakowanie elektrod igłowych opakowanie elektrod powierzchniowych pasta ścierno przewodząca pasta przewodząca miarka |  |
| 35. | Udział w szkoleniu w ośrodku akredytowanym przez PTNK |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/		     	/data/

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.14.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 4

SSAK - 7 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Ssak elektryczny przenośny. |  |
| 3. | Wydajność ssaka min. 18 l/min. |  |
| 4. | Max. Podciśnienie min. 75 kPa. |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe. |  |
| 6. | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa. |  |
| 7. | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z funkcją blokady ustawień. |  |
| 8. | Czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 75 kPa na zbiorniku 1 litrowym max. 12 s. |  |
| 9. | Poziom hałasu max. 51,8 dB. |  |
| 10. | Waga max. 3,5 kg, wersja akumulatorowa max. 4,2 kg. |  |
| 11. | Wymiary min. 360x170x285 mm. |  |
| 12. | Ssak wyposażony w zbiornik nietłukący wykonany z PSU z możliwością sterylizacji w autoklawie do min. 134 stopni C. |  |
| 13. | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych. |  |
| 14. | Na wyposażeniu zbiornik min. 1l z polsulfonianu. |  |
| 15. | Ssak wyposażony w wózek. |  |
| 16. | Filtry antybakteryjne i hydrofobowe. |  |
| 17. | Dren łączący oraz dren silikonowy do pacjenta. |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/		     	/data/

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.14.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 5

MYJKI, DEZYNFEKTORY  - 4 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. |  |
|  | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. |  |
|  | Możliwość mycia misek, słoi, nocników i innych naczyń sanitarnych |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów |  |
|  | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front ze stali nierdzewnej lub z wysokiej jakości polimeru |  |
|  | Jednolita komora tłoczona z blachy ze stali nierdzewnej bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm |  |
|  | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 450 mm, – wysokość urządzenia nie większa niż 1550 cm |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie przy pomocy ergonomicznego uchwytu. Powierzchnia drzwi pod uchwytem bez zagłębień, które utrudniają mycie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych urządzenia. |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty – minimalnie 15 dysz z czego min. 7 obrotowych. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. |  |
|  | Minimalna moc wodnej pompy myjącej 0,7 kW i wydajność minimum 320 l/min. |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3,1 do 3,5 kW. |  |
|  | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. |  |
|  | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. |  |
|  | Druga pompa dozująca płynny środek myjący |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Automatyczne uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. |  |
|  | Wyświetlacz wielokolorowy graficzno – tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. |  |
|  | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza. |  |
|  | Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. |  |
|  | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. |  |
|  | Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą. |  |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z każdym urządzeniem w postaci: 5 basenów z pokrywami i 5 kaczek, 2 miski do mycia pacjenta oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego i kanister 5 l detergentu |  |
|  | Optyczna (informacja o rodzaju błędu na wyświetlaczu) i akustyczna sygnalizacja o usterkach i awariach |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 3000. |  |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. |  |
|  | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. |  |
|  | Port USB do komunikacji z PC. |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. |  |
|  | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10 000 cykli. |  |
|  | Moc znamionowa urządzenia max 42kW. |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/		     	/data/

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.14.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 6

ZESTAW HOLER

w tym:

- Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem  - 5 szt.

- System do analizy EKG metodą holtera z oprogramowaniem  – 1 szt.

- Rejestratory holterowskie – 7 szt.

- Zestaw komputerowy – 1 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| Uniwersalny rejestrator 12 i 3 kanałowy – w komplecie z kablem EKG 3 i 12 kanałowym |
| 2. | Rejestrator do zapisów: 12 kanałowych oraz 3 kanałowych |  |
| 3. | W komplecie kabel EKG 3 i 12 kanałowy |  |
| 4. | Automatyczne wykrywanie podłączanego kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego. Współpraca z kablem 10 odprowadzeniowym dla zapisów 12 kanałowych oraz z kablem 5 odprowadzeniowym dla zapisów 3 kanałowych. |  |
| 5. | Zapis na karcie pamięci typu SD, możliwość wymiany kart pamięci. |  |
| 6. | Czas rejestracji do 30 dni w trybie 3 i 12kanałowym |  |
| 7. | Wysoka jakość sygnału EKG – przetwornik A/C: 24 bit |  |
| 8. | Archiwizacja sygnału EKG z częstotliwością 250 próbek/kanał, 500 próbek/kanał, 1000 próbek/kanał – parametr ustawiany w rejestratorze przed zapisem |  |
| 9. | Kable pacjenta w całości ekranowane |  |
| 10. | Wykrywanie pozycji i aktywności dobowej pacjenta: rejestrator wyposażony w czujnik – aktywność pacjenta prezentowana pod krzywymi EKG w oprogramowaniu analizującym |  |
| 11. | Dokładna detekcja stymulatorów serca, częstotliwość próbkowania minimum 32000Hz/kanał |  |
| 12. | Zasilanie z jednej baterii lub akumulatora, możliwość jej wymiany w czasie badania z kontynuacją rozpoczętego zapisu |  |
| 13. | Możliwość kontynuacji zakończonego badania |  |
| 14. | Odporność rejestratora na zniszczenie pod wpływem przypadkowej kąpieli pacjenta – klasa wodoszczelności IPX6. |  |
| 15. | Rejestrator wyposażony w wyświetlacz graficzny, nawigacja przy pomocy klawiszy nawigacyjnych |  |
| 16. | Podgląd zapisu EKG przed rozpoczęciem i w czasie badania na wyświetlaczu rejestratora 3 kanałów EKG jednocześnie, wizualne potwierdzenie prawidłowego podłączenia elektrod i sygnalizacja złego kontaktu elektrod. |  |
| 17. | Opcja komunikacji Bluetooth rejestratora z komputerem, możliwość podglądu zapisu EKG. |  |
| 18. | Programowanie parametrów rejestratora przed rozpoczęciem zapisu przy pomocy klawiszy funkcyjnych i wyświetlacza. |  |
| 19. | Klawisz markera zdarzeń pacjenta |  |
| 20. | Kompaktowe wymiary rejestratora: maksymalnie 85 x 60 x 20 mm |  |
| 21. | Niewielka waga rejestratora: bez kabla z baterią poniżej 80g |  |
| 22. | Szybki transfer danych do komputera z karty pamięci: przez interfejs USB lub czytnik kart pamięci |  |
| 23. | Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem nie odczytanego zapisu |  |
| 24. | Identyfikacja badań przed rozpoczęciem zapisu: możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego za pomocą klawiatury funkcyjnej i wyświetlacza lub numeru identyfikacyjnego i nazwiska za pomocą oprogramowania PC. |  |
| 25. | Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym. |  |
| 26. | Współpraca z oprogramowaniem do analizy zapisów holterowskich EKG EcgLab firmy Biomedical Instruments CO., Ltd. |  |
| Oprogramowanie do analizy zapisów holterowskich EKG 3 oraz 12 kanałowych |
| 27. | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. |  |
| 28. | Możliwość pełnej edycji i weryfikacji wykrytych arytmii. |  |
| 29. | Automatyczne wykrywanie artefaktów. |  |
| 30. | Analiza zapisów wielodniowych do 30dni, 3 kanałowe – pliki do 7 dni lub wielokrotność, 12 kanałowe – pliki do 3dni lub wielokrotność |  |
| 31. | Analiza zapisu w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeń. |  |
| 32 | Analiza prospektywna i retrospektywna. |  |
| 33. | Możliwość wyborów kanałów do analizy arytmii i ST |  |
| 34. | Możliwość pominięcia wykrywania pobudzeń na początku i końcu zapisu poprzez ręczne zaznaczenie fragmentu zapisu |  |
| 35. | Możliwość przeklasyfikowania grupy i wybranego pobudzenia, ręczne usuwanie i dodawanie pobudzeń |  |
| 36. | Możliwość automatycznego wyszukania pobudzeń podobnych do wskazanego przez lekarza w obrębie danej klasy |  |
| 37. | Oznaczenie na zapisie EKG aktywności pacjenta (przy zastosowaniu rejestratorów z akcelerometrem 3D) |  |
| 38. | Wykrywanie i analiza migotania przedsionków. |  |
| 39. | Analiza dobowa częstości rytmu serca HR. |  |
| 40. | Analiza ST, obniżenie/uniesienie dla wszystkich rejestrowanych kanałów EKG. |  |
| 41. | Detekcja i analiza skuteczności pracy rozruszników serca. |  |
| 42. | Możliwość konfiguracji raportu końcowego. |  |
| 43. | Edycja fragmentów zapisu EKG, które mają znaleźć się w raporcie. |  |
| 44. | Możliwość przeglądania i wydruku markerów pacjenta. |  |
| 45. | Oprogramowanie i raporty w języku polskim, |  |
| 46. | Baza danych pacjentów wraz z ich badaniami. |  |
| 47. | Identyfikacja poprzez programowanie rejestratorów przed badaniem – nazwisko i ID pacjenta |  |
| 48. | Możliwość edycji i tworzenia własnego panelu zakładek z kolejnymi krokami analizy zapisu |  |
| 49. | Możliwość przygotowania szablonu opisu badania, edytor zdań diagnostycznych, zapisywanie wielu szablonów opisów badań. |  |
| 50. | Analiza odcinka QT. |  |
| 51. | Analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości. |  |
| 52. | Analiza HRT (Heart Rate Turbulence). |  |
| 53. | Przesiewowa analiza bezdechu sennego. |  |
| 54. | Obsługa wielu typów rejestratorów. |  |
| 55. | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu analizującego o analizy: SAECG, VCG, TWA. |  |
| Funkcjonalność holtera ciśnieniowego |
| 56. | Pomiar metodą oscylometryczną |  |
| 57. | Możliwość pracy w trybie ręcznym i holterowskim. |  |
| 58. | Kolorowy graficzny wyświetlacz. |  |
| 59. | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz częstotliwości rytmu serca |  |
| 60. | Podział doby na 2 okresy pomiarowe dzień i noc z możliwością ustawienia interwałów pomiarów: 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 240 minut |  |
| 61. | Przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych |  |
| 62. | Zakres mierzonego ciśnienia min.: dorośli: 0 ÷ 290 mmHg, dzieci:0 ÷ 235 mmHg, noworodki: 0 ÷140 mmHg. Możliwość ustawienia zakresów alarmowych dla poszczególnych grup wiekowych: dorośli: skurczowe: 40-270 mmHg rozkurczowe: 10-215 mmHg dzieci: skurczowe: 40-200 mmHg rozkurczowe: 10-150 mmHg niemowlęta skurczowe: 40-135 mmHg - rozkurczowe: 10-100 mmHg |  |
| 63. | Zakres mierzonego pulsu min.: Dorośli, dzieci, noworodki: 40 ÷ 240 uderzeń/minutę. |  |
| 64. | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia: 1 mmHg |  |
| 65. | Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż: ±3 mmHg. |  |
| 66. | Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie podczas pompowania z uwzględnieniem grup wiekowych – układ sterowany mikroprocesorowo. |  |
| 67. | Czas trwania rejestracji min. 24 godziny. Kontrola czasu pomiaru poprzez mikroprocesor. |  |
| 68. | Pamięć wewnętrzna, możliwość wymiany rozładowanej baterii podczas badania bez straty wyników pomiarów. |  |
| 69. | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia |  |
| 70. | Pomiar na żądanie – wyzwalany przez osobny klawisz na klawiaturze rejestratora |  |
| 71. | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów w rejestratorze |  |
| 72. | Zasilanie: baterie typu AA. |  |
| 73. | Max. waga urządzenia 300 g (wraz z bateriami). |  |
| 74. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie kompleksowych analiz oraz wydruk lub przesłanie raportu. |  |
| 75. | Połączenie i transmisja danych do komputera: kabel USB |  |
| 76. | Wykres trendów ciśnienia (skurczowe i rozkurczowe) i tętna |  |
| 77. | Histogram wartości ciśnienia (skurczowe i rozkurczowe) i pulsu z możliwością wyboru filtru: dzień, noc i całość |  |
| 78. | Możliwość edycji tabeli ciśnień – wykluczanie nieprawidłowych pomiarów, możliwość korekty czasu rozpoczęcia badania pomiarów |  |
| 79. | Wykresy kołowe procentowego udziału poszczególnych pomiarów w stosunku do wyznaczonych wartości granicznych: filtry dzień, noc i całość, wartości minimalne, maksymalne i średnie dla skurczowego, rozkurczowego i pulsu. |  |
| 80. | Analiza statystyczna wyników badania, korelacja, histogramy. Wyliczanie m.in.: wskaźnika sztywności tętnic AASI, indeksu gładkości, porannego wzrostu ciśnienia |  |
| 81. | Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego. |  |
| 82. | Możliwość wprowadzania informacji o zażywanych lekach, komentarza i interpretacji lekarskiej |  |
| 83. | Standardowy mankiet pomiarowy – rozmiar: 25 ÷ 35 cm (±1 cm) |  |
| 84. | Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym. |  |
| Zestaw komputerowy |
| 85. | Windows 10 Professional lub wyższy |  |
| 86. | Czytnik kart pamięci |  |
| 87. | Monitor LCD min 21,6”. |  |
| 88. | Drukarka sieciowa LAN. |  |
| 89 | Procesor i3, pamięć RAM 8 GB, HDD 240GB + 1T |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/		     	/data/