Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 1

DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA (zestaw do elektrochirurgicznego zamykania naczyń) - 1 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Zestaw o budowie modułowej składający się z diatermii, przystawki argonowej na jednym wózku. |  |
| 3. | Diatermia z trybami umożliwiającymi wykonywanie cięcia monopolarnego i bipolarnego oraz koagulację mono i bipolarną |  |
| 4. | Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową obsługiwaną z poziomu diatermii |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy urządzenia o kolejne przystawki taką jak ewakuator dymów z pola operacyjnego |  |
| 7. | Diatermia chirurgiczna monopolarna i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń do 7 mm |  |
| 8. | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 10” |  |
| 9. | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika |  |
| 10. | Możliwość tworzenia min 10 grup programów oraz min 200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim. |  |
| 11. | Możliwość utworzenia min 5 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego. |  |
| 12. | Liczba gniazd przyłączeniowych: monopolarne uniwersalne- 1 szt. bipolarne uniwersalne – 1 szt. uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt. bipolarne do narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7 mm- 1 szt. neutralne uniwersalne – min. 1 |  |
| 13. | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22 mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4 mm |  |
| 14. | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopiniowymi w dwóch średnicach oraz trzypiniowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów |  |
| 15. | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 piniowych oraz kabli z wtykiem typu – 2 Pin w rozstawie 22 mm i 29 mm (+/- 1 mm) |  |
| 16. | Uniwersalne gniazdo neutralne z elementem przesuwnym, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami w zależności od położenia elementu przesuwnego. |  |
| 17. | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kołowymi do zamykania dużych naczyń będących w posiadaniu zamawiającego. |  |
| 18. | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie minimum 3 instrumentów bipolarnych. |  |
| 19. | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu |  |
| 20. | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W |  |
| 21. | Moc wyjściowa dla ciecia bipolarnego regulowana do min. 400 W |  |
| 22. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemoststyczny i intensywny- waporyzujący. |  |
| 23. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego- co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny. |  |
| 24. | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W. |  |
| 25. | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną- niekarbonizującą, intensywną- iskrową, preparującą i natryskową. |  |
| 26. | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną- niekarbonizującą i intensywną. |  |
| 27. | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych |  |
| 28. | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start ( po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej. |  |
| 29. | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej. |  |
| 30. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) |  |
| 31. | Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej odporności lub niewłaściwym zaciśnięciu instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem. |  |
| 32. | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany wyłącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start |  |
| 33. | Tryb cięcia do histeroskopii bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400 W. |  |
| 34. | Tryb koagulacji do histeroskopii bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W |  |
| 35. | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem- np. do celów serwisowych. |  |
| 36. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. |  |
| 37. | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) z sygnalizacją graficzną i cyfrową informującą o wielkości rezystancji i poprawności połączenia elektroda skóra. |  |
| PRZYSTAWKA ARGONOWA |
| 38. | Przystawka współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na jednym wózku |  |
| 39. | Przystawka z dwoma kasetami gniazd umożliwiająca zamontowanie 1 gniazda argonowego oraz drugiego dowolnego gniazda: argonowego, mono lub bipolarnego. |  |
| 40. | Przystawka z minimum 1 gniazdem argonowym obsługująca instrumenty argonowe ze zintegrowanym filtrem oraz drugą wolną kasetą gniazda |  |
| 41. | Funkcja automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej |  |
| 42. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu |  |
| 43. | Informacja graficzna oraz liczbowa określająca poziom napełnienia butli |  |
| 44. | Czytelna informacja podana w jednostce czasu, określająca poziom napełnienia butli wystarczający na wykonanie aplikacji |  |
| 45. | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1- 8,01/ min |  |
| 46. | Minimum 3 rożne rodzaje/ tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką |  |
| 47. | Minimum 3 różne rodzaje/ tryby koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatora bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką |  |
| 48. | Minimum 4 rożne rodzaje / tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką. |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 49. | Wózek z miejscem na dwie butle argonowe- 1 szt. |  |
| 50. | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z trzecim przyciskiem do przełączania programu – 1 szt. |  |
| 51. | Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z dodatkowym przyciskiem do przełączania programu- 1 szt. |  |
| 52. | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna z równymi połówkami z dodatkowym oddzielnym pierścieniem nie połączonym z połówkami elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń- 300 szt. |  |
| 53. | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. min. 4m- 3 szt. |  |
| 54. | Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami kabel długości min. 4 m, średnica trzpienia do elektrody 2,4 mm oraz wejściem od strony aparatu 3 pin- 4 szt. |  |
| 55. | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 18mm, długość 40-50 mm- 5 szt. |  |
| 56. | Elektroda nożowa prosta 2,4 x 12 mm, długość 110-120 mm- 5 szt. |  |
| 57. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń zakrzywiony 18°, okładki gładkie, 260-270 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołową – 1 szt. |  |
| 58. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń zakrzywiony 25°, okładki gładkie, 280-290mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołową- 1 szt. |  |
| 59. | Kleszczyki laparoskopowe do zamykania dużych naczyń, typu Maryland, dł. 330-340mm, śr. 5 mm, okładki radełkowate. Kabel dł. 4m i wtyczki 5 kołowa- 2 szt. |  |
| 60. | Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „L”, płaszcz izolowany, Ø 5 mm, długość 320-330 mm pokryta powłoką nieprzywierającą – 2 szt. |  |
| 61. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, haczyka dł. 4 m- 2 szt. |  |
| 62. | Jednorazowe sterylne aplikatory argonowy z wbudowanym filtrem antybakteryjnym, dł. aplikatora 100-110 mm z pokrętłem do wysuwania elektrody szpatułkowej oraz trzema przyciskami (jeden do cięcia , drugi do koagulacji oraz trzeci do zmiany programu)- 5 szt. |  |
| 63. | Jednorazowe sterylne aplikatory argonowy z wbudowanym filtrem antybakteryjnym dł. aplikatora 320-350 mm z pokrętłem do wysuwania elektrody szpatułkowej oraz trzema przyciskami (jeden do cięcia , drugi do koagulacji oraz trzeci do zmiany programu)- 5 szt. |  |
| 64. | Butla argonowa 5 l wypełniona argonem- 2 szt. |  |
| 65. | Reduktor do butli -1 szt. |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.20.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

Pakiet 2

SSAK - 7 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Ssak elektryczny przenośny. |  |
| 3. | Wydajność ssaka min. 18 l/min. |  |
| 4. | Max. Podciśnienie min. 75 kPa. |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe. |  |
| 6. | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa. |  |
| 7. | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z funkcją blokady ustawień. |  |
| 8. | Czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 75 kPa na zbiorniku 1 litrowym max. 12 s. |  |
| 9. | Poziom hałasu max. 51,8 dB. |  |
| 10. | Waga max. 3,5 kg, wersja akumulatorowa max. 4,2 kg. |  |
| 11. | Wymiary min. 360x170x285 mm. |  |
| 12. | Ssak wyposażony w zbiornik nietłukący wykonany z PSU z możliwością sterylizacji w autoklawie do min. 134 stopni C. |  |
| 13. | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych. |  |
| 14. | Na wyposażeniu zbiornik min. 1l z polsulfonianu. |  |
| 15. | Ssak wyposażony w wózek. |  |
| 16. | Filtry antybakteryjne i hydrofobowe. |  |
| 17. | Dren łączący oraz dren silikonowy do pacjenta. |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/		     	/data/