Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.35.2021

.....................................................

/ pieczęć  firmowa Wykonawcy/

ZESTAW ENDOSKOPOWY

w tym:

Procesor – 1 szt.

Monitor – 1 szt.

Pompa płucząca – 1 szt.

Pompa insuflacyjna CO2 – 1 szt.

Ssak endoskopowy – 1 szt.

Wózek endoskopowy – 1 szt.

Wideogastroskop HDTV – 2 szt.

Wideokolonoskop HDTV – 3 szt.

Myjnia-dezynfektor – 1 szt.

Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów giętkich – 1 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..	Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Urządzenia nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |  |
| Procesor – 1 szt. |
| 2. | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne |  |
| 3. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych |  |
| 4. | Pomocnicze wejścia wideo: HD-SDI |  |
| 5. | Dotykowy panel sterujący |  |
| 6. | Pamięć obrazów: Wewnętrzna do przechowywania obrazów, Gniazdo USB - możliwość zapisywania obrazów na pamięć zewnętrzną |  |
| 7. | Menu ustawień: w języku polskim |  |
| 8. | Obrazowanie auto-fluorescencyjne |  |
| 9. | Oświetlenie umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła |  |
| 10. | Zdalne sterowanie pompą wodną |  |
| 11. | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia |  |
| 12. | Główne wyjście wideo 4K: 12G-SDI |  |
| 13. | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI |  |
| 14. | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników |  |
| 15. | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy |  |
| 16. | Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła |  |
| 17. | Wbudowana pompa insuflacyjna |  |
| 18. | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza |  |
| 19. | Insuflacja powietrzem: min. 3-stopniowa |  |
| 20. | Pakiet serwisowy dla posiadanego przez pracownię oprogramowania EndoAlpha Documentation ¦ ENDOBASE, obejmujący: pomoc telefoniczną, usługę instalacyjną z wymianą stacji roboczej w wersji zapisu w standardzie HDTV na nową wraz z aktualizacją oprogramowania do najnowszej wersji z niezbędnymi licencjami, backup bazy danych, pełną konfigurację oraz szkolenie użytkowników. Minimalne wymagania dla stacji roboczej: dedykowany do oferowanego systemu archiwizacji badań i mycia/dezynfekcji; min. 16 GB RAM; dysk min. 1 TB SSD; napęd CD/DVD; interfejs LAN 1Gb; system Windows 10 Professional; Zasilacz awaryjny UPS; Drukarka laserowa kolorowa sieciowa A4; klawiatura z wbudowanym czytnikiem kart elektronicznych + mysz; Karta do przechwytywania obrazu w jakości HD + okablowanie instalacyjne Monitor LCD min. 27" |  |
| Monitor – 1 szt. |
| 21. | Przekątna ekranu: min. 31" |  |
| 22. | Rozdzielczość min.: 3840 × 2160 |  |
| 23. | Technologia panelu min.: LCD TFT z aktywną matrycą |  |
| 24. | Format obrazu min: 16:9 |  |
| 25. | Wejścia sygnału min.: 12G-SDI ×1 |  |
| 26. | Wyjścia sygnału min.: 3G-SDI ×1 |  |
| 27. | Standard uchwytu VESA: min. 100 x 100 mm |  |
| 28. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor |  |
| Pompa płucząca – 1 szt. |
| 29. | Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu (irygacyjny) |  |
| 30. | Przepływ: min. 700 ml/min |  |
| 31. | Sterowanie mikroprocesorowe |  |
| 32. | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa |  |
| 33. | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu |  |
| Pompa insuflacyjna CO2 – 1 szt. |
| 34. | Możliwość ustawienia czasu podawania gazu min. 3-stopniowe |  |
| 35. | Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa |  |
| 36. | Diodowy wskaźnik słupkowy ciśnienia podawanego gazu CO2 |  |
| 37. | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 |  |
| 38. | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 |  |
| Ssak endoskopowy – 1 szt. |
| 39. | Wytwarzana próżnia nominalna: min. 95 kpa |  |
| 40. | Wskaźnik próżni |  |
| 41. | Regulowana siła ssania manualna: pokrętło |  |
| 42. | System pływakowy antyprzepełnieniowy |  |
| 43. | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) |  |
| 44. | Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności: min. 2 litry |  |
| 45. | Filtr mikrobiologiczny |  |
| 46. | Waga: max. 10 kg |  |
| 47. | Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi |  |
| 48. | Wymiary: Wysokość: 210 mm (± 10mm) Szerokość: 305 mm (± 10mm) Głębokość: 375 mm (± 10mm) |  |
| Wózek endoskopowy – 1 szt. |
| 49. | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |
| 50. | Wieszak na dwa endoskopy |  |
| 51. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |
| 52. | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka |  |
| 53. | Uchwyt na butlę CO2 |  |
| Wideogastroskop HDTV – 2 szt. |
| 54. | Obrazowanie HDTV |  |
| 55. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych |  |
| 56. | Kanał irygacyjny Water Jet |  |
| 57. | Kanał roboczy min. 2,8 mm |  |
| 58. | Średnica końcówki max. 9,0 mm |  |
| 59. | Średnica sondy max. 9,0 mm |  |
| 60. | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100° |  |
| 61. | Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm |  |
| 62. | Pole obserwacji min. 140° |  |
| 63. | Długość robocza 1030 mm +/- 10% |  |
| 64. | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi |  |
| Wideokolonoskop HDTV – 3 szt. |
| 65. | Obrazowanie HDTV 1080 |  |
| 66. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych |  |
| 67. | Kanał irygacyjny Water Jet |  |
| 68. | Kanał roboczy min. 3,7 mm |  |
| 69. | Średnica końcówki max. 13,5 mm |  |
| 70. | Średnica sondy max. 13,00 mm |  |
| 71. | Zgięcia: góra/dół min. 180°/180°; lewo/prawo min. 160°/160° |  |
| 72. | Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 2-100 mm |  |
| 73. | Pole obserwacji min. 170° |  |
| 74. | Długość robocza 1680 mm +/- 10% |  |
| 75. | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi |  |
| Myjnia-dezynfektor – 1 szt. |
| 76. | Dedykowana do oferowanych endoskopów |  |
| 77. | Proces dezynfekcji płynem na bazie aldehydu glutarowego |  |
| 78. | Mycie jednocześnie dwóch endoskopów |  |
| 79. | Suszenie endoskopów po procesie mycia |  |
| 80. | Komunikacja z systemem archiwizacji |  |
| 81. | Zgodność z aktualnymi normami europejskimi dotyczącymi myjni - dezynfektorów – EN 15883-1 i 4 |  |
| 82. | Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji ładunku zgodnie z normą dla myjni dezynfektorów ISO 15883 z użyciem oferowanych płynów na bazie glutaraldehydu |  |
| 83. | Jednokrotne użycie środków chemicznych |  |
| 84. | Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji, parametry mycia i dezynfekcji czas, temperatura, stężenie środka |  |
| 85. | Automatyczna samo-dezynfekcja myjni |  |
| 86. | Zabezpieczenie przed przypadkowym, niewłaściwym podłączeniem zbiorników z płynami |  |
| 87. | Myjnia wyposażona w kondensator oparów |  |
| 88. | Obsługa myjni niewymagająca kontaktu użytkownika ze środkami chemicznymi |  |
| 89. | Myjnia wyposażona w zewnętrzny zmiękczacz wody |  |
| 90. | System monitoringu endoskopów: - zbliżeniowy (bezprzewodowy) system sczytujący dane endoskopów oraz personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję, - obsługa min. dwóch myjni - automatyczne wysłanie raportu do systemu archiwizacji - komplet transponderów bezprzewodowych na wszystkie endoskopy |  |
| 91. | Wymiary zewnętrzne: Wys. max. 900 mm ±10% Szer. max. 900 mm ±10% Głęb. max. 600 mm ±10% |  |
| Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów giętkich – 1 szt. |
| 92. | Urządzenie spełniające wymogi normy PN-EN 16442:2015 |  |
| 93. | Suszenia i przechowywania min. 8 endoskopów jednocześnie |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły ( na 8 lub 4 endoskopy ) obsługa jednym panelem |  |
| 95. | System indywidualnych przyłączy do kanałów endoskopów |  |
| 96. | Urządzenie wyposażone w czytniki RFID zapewniające zgodność z ID endoskopu |  |
| 97. | Urządzenie wyposażone w interfejs TCP/IP (interfejs Ethernet) na potrzeby dokumentacji, zapewniający możliwość połączenia z bazą danych lub drukarką |  |
| 98. | Urządzenie wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel |  |
| 99. | Pełna identyfikowalność i dokumentacja procesu: dane użytkownika, czas suszenia i przechowywania endoskopów |  |
| 100. | Wielokolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia sprawdzenie stanu każdego endoskopu: - suszony, - suchy, - wymaga dekontaminacji |  |
| 101. | Dwa niezależne cykle przepływu powietrza osuszające endoskopy wewnątrz i na zewnątrz z kontrolą przepływ powietrza przez niezależne czujniki dla każdego endoskopu |  |
| 102. | Możliwość przechowywania endoskopów przez okres: min. 35 dni w stanie czystym ( potwierdzone badaniami ) |  |
| 103. | Zasilanie sprężonym powietrzem 3-8 bara ( przyłącze w odległości do 2 m po stronie zamawiającego) |  |
| 104. | Podawanie do szafy powietrza klasy medycznej w trakcie suszenia i przechowywania endoskopów |  |
| 105. | Zasilanie w prąd z instalacji szpitalnej 230 V |  |
| 106. | Filtr HEPA klasy: H13 |  |
| 107. | System osuszania powietrza podawanego do kanałów endoskopu |  |
| 108. | Wewnątrz szafy zaokrąglone naroża i równe powierzchnie wykonane z materiałów umożliwiających ręczne czyszczenie środkami do dezynfekcji |  |
| 109. | Koszyki na akcesoria przy każdym endoskopie |  |
| 110. | Na wyposażeniu przyłącza aparatów typu: wideoendoskopy z dodatkowym kanałem płukania |  |
| 111. | Kompatybilność z posiadanym systemem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych(Endobase) lub systemu umożliwiający pełną dokumentację procesu przechowywania endoskopu z zachowaniem identyfikacji aparatu oraz personelu obsługującego szafę. |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/